Жалоба заявителя признана обоснованной в части отклонения по одному из оснований отклонения

В Кабардино-Балкарское УФАС России поступила жалоба ООО «Стройградсервис» на действия аукционной комиссии заказчика -  Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по КБР» при проведении электронного аукциона 봇 «Противопаводковые мероприятия на межхозяйственном канале «Хатакумский» -  1  очередь с ПК 96+67  по 290+00(местами)  вблизи с.п.Исламей,  с.п.Куба-Таба Баксанского района»,  а именно о незаконный отказ в допуске к аукциону на основании:  «на основании пункта 2  части 4  статьи 67  Закона о контрактной системе в силу несоответствия информации,  предусмотренной частью 3  статьи 66  Закона о контрактной системе,  требованиям документации о таком аукционе,  в частности,  по позиции 4  «Электроды» ведомости товаров и материалов,  используемых при выполнении работ,  документации об аукционе участником предложены электроды ꆾ для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву 42  кгс/м⩚,  что не соответствует ГОС锛-75,  в соответствии с которым данный тип электродов должен быть предназначен для стали с временным сопротивлением разрыву до 50  кгс/м⩚,  в данном случае описывается не сварной шов,  который является результатам сварки и должен составлять по ГОСТ не менее 42  кгс/м⩚,  а характеристика стали,  к которой применяется,  и,  соответственно,  данная характеристика не подлежит конкретизации;  по позиции 12  «Бетон» ведомости товаров и материалов,  используемых при выполнении работ,  документации об аукционе участником не сделано конкретное предложение по фракции крупного заполнителя,  указав «Фракция в диапазоне 5  (3)  — 10  мм».  Заявитель считает отклонение от участия в аукционе необоснованным,  так как заявка с порядковым номером 7  была подготовлена в соответствии с требованиями ведомости товаров и материалов,  используемых при выполнении работ,  документации об аукционе и с учетом положения Закона о контрактной системе,  в обоснование своих доводов заявитель указывает,  что по позиции 4  «Электроды» ведомости товаров и материалов,  используемых при выполнении работ,  документации об аукционе сделано конкретное предложение в связи с тем,  что в инструкции по заполнению заявок на участие в аукционе не указывается,  что характеристика материала (стали),  к которой применяется требуемый материал (электрод)  не подлежит конкретизации,  а по позиции 12  «Бетон» ведомости товаров и материалов,  используемых при выполнении работ,  документации об аукционе указана «Фракция в диапазоне 5  (3)  — 10  мм» в связи с тем,  что значение фракции ڱ» не исключает значение фракции ڳ»,  то,  соответственно,  предложенные показатели в заявке с порядковым номером 7  не противоречат разъяснению заказчика.
27  октября 2016  года в адрес Кабардино-Балкарского УФАС России поступило письмо от заказчика,  в котором излагаются письменные пояснения по доводам жалобы ООО «Стройградсервис»,  где указывается,  что по позиции 4  «Электроды» ведомости товаров и материалов,  используемых при выполнении работ,  документации об аукционе сварочный электрод представляет собой расходный материл,  который в зависимости от его марки должен удовлетворять определенным требованиям.  Главное назначение электрода — сварка стали.  Электроды ꆾ должны выполнять свои функции со сталью,  имеющей характеристики «Временное сопротивление разрыву до 50  кгс/м⩚».  Данное требование означает,  что в случае применения электрода ꆾ к стали с временным сопротивлением разрыву от 0  до 50  кгс/м⩚,  то электрод будет выполнять свою функцию в соответствии с его назначением.  Заказчиком было установлено соответствующее требование к характеристике электрода в связи с необходимостью применения электрода к различным видам стали;  по позиции 12  «Бетон» ведомости товаров и материалов,  используемых при выполнении работ,  документации об аукционе в письменных пояснениях заказчика указывается,  что из предложения заявителя невозможно сделать вывод о том,  какую фракцию крупного заполнителя предлагает использовать при выполнении работ,  кроме того,  заявителем предложена «Фракция в диапазоне 5  (3)  — 10  мм» в неизменном ввиде в связи с тем,  что при заполнении первой части заявки руководствовался недействующей редакцией документации об аукционе,  в котором было прописано,  что в случае,  если в инструкции указана характеристика «фракция»,  то указывается в неизменном виде».
Проверив законность действий заказчика,  аукционной комиссии заказчика,  установлено следующее.
На участие в электронном аукционе было подано 12  заявок,  в результате рассмотрения первых частей заявок 9  заявок отклонены от участия в аукционе,  3  заявки допущены на участие в аукционе.
По позиции 4  «Электроды» ведомости товаров и материалов,  используемых при выполнении работ,  документации об аукционе заказчиком установлено требование «Тип электродов ꆾ/ꆾА.  Должны быть предназначены для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву до 50  кгс/м⩚,  когда к металлу сварных швов не предъявляют (предъявляют)  повышенные требования по пластичности и ударной вязкости.  Временное сопротивление разрыву металла шва или наплавленного металла не менее 42  кгс/м⩚ ;Относительное удлинение металла шва или наплавленного металла %  не менее 18;Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла кгс ∙ м/с⩚ не менее 8».
В заявке заявителя с порядковым номером 7  по позиции 4  «Электроды» ведомости товаров и материалов,  используемых при выполнении работ,  документации об аукционе был предложен «Тип электродов ꆾ.  Будут предназначены для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву 42  кгс/м⩚,  когда к металлу сварных швов не предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости.  Временное сопротивление разрыву металла шва и наплавленного металла 42  кгс/м⩚;  Относительное удлинение металла шва и наплавленного металла 18%;  Ударная вязкость металла шва и наплавленного металла 8  кгс ∙ м/с⩚.».
Согласно пункту 3.1  инструкции по заполнению заявок на участие в аукционе слова и словосочетания:  менее,  наибольшее значение,  до,  использованы Заказчиком при установлении требований к максимальному значению показателя,  в данном случае участник закупки должен представить значение строго менее установленного в требованиях,  без использования вышеуказанных слов.
В документации об аукционе заказчиком установлено,  что товары и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов,  включая ГОСТ 9467-75.  Межгосударственный стандарт 9467-75  распространяется на металлические покрытия электродов для ручной дуговой сварки углеродистых,  низколегированных и легированных конструкционных и легированных теплоустойчивых сталей.  Потребность заказчика в электроде ꆾ,  выраженная в ведомости товаров и материалов,  используемых при выполнении работ,  документации об аукционе изготавливается для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву до 50  кгс/м⩚.
В инструкции по заполнению заявок не оговаривается,  что характеристика стали для типа электрода ꆾ должна быть оставлена в неизменном в виде,  а наоборот положения инструкции по заполнению заявки явствуют о том,  что участник закупки должен представить значение строго менее установленного в требованиях,  без использования вышеуказанных слов,  если  заказчиком использованы при установлении требований к максимальному значению показателя на участие в аукционе слова и словосочетания:  менее,  наибольшее значение,  до. 
Более того,  в случае,  если в инструкции по заполнению заявки не оговорены как вести участником закупки при формировании заявки на участие в аукционе,  то участник руководствуется положениями подпункта «б» пункта 3  части 3  статьи 66  Закона о контрактной системе,  где норма права предписывает участником закупки на указание конкретных показателей используемого товара (материала).
Таким образом,  заявка заявителя с порядковым номером 7  по позиции 4  «Электроды» ведомости товаров и материалов,  используемых при выполнении работ,  документации об аукционе соответствует требованиям инструкции по заполнению заявок,  а также требованиям документации об аукционе,  соответственно,  отклонение заявителя по вышеуказанной позиции единой комиссией заказчика неправомерно.По остальным позициям,  заявка заявителя отклонена правомерно.
Проверив  законность отклонения и допуска к участию в аукционе заявок участников закупки,  Комиссия приходит к выводу,  что аукционная комиссия действовала правомерно,  руководствуясь в своих действиях требованиями,  установленными в документации об аукционе,  в соответствии с инструкцией по заполнению заявки,  а также требованиями Закона о контрактной системе.

2016-11-16  08:34:00